１６．電流による熱の発生　…………………………

目　　的

電熱線に電流を流して水を温めたときに発生するジュール熱が，電流や電圧とどんな関係があるか調べよう。

準　　備

〔器具〕 発泡スチロール製カップ，水銀温度計(1/10目盛)，水(室温)と汲み置き用のビーカー(1000cc)，メスシリンダー，ガラス棒，機械油，電熱線(10Ｗ,15Ｗ,20Ｗ），電源装置，直流電圧計，直流電流計，ストップウォッチ，

方　　法

- 器具の準備

  - 発泡スチロ－ル製カップに汲み置きの水150 cm3 (150g)を入れ，水の温度 Ｔ０ を計測する。（図16-1）

  - 水の気化によって温度の低下を防ぐため，油を１滴水面に落とす。

  - 10Ｗの電熱線を用いて，図16-2のような回路をつくる。（電熱線の熱で容器を破損しないようにする。）

- 時間と発熱量との関係

  - 電圧を10Ｖにして，電流を流し30秒間ごとに水温を測定する。

  - ５分間測定したら電流を止め電流の値を記録する。

  - 測定値から，水の得た熱量を求め，表１に記入する。

  - 時間と水の得た熱量の関係をグラフにする。

- 電流と発熱量との関係

  - 水をくみかえて，油を一滴落とし水温 を測る。電熱線を15 Ｗ のものにかえ，電圧を10Ｖ にして，電流を３分間流したあとすばやくかき混ぜ，水温Ｔ１ と電流の値 I１ を測定する。

  - 水をくみかえて，油を一滴落とし水温 を測る。電熱線を20 Ｗ のものにかえ，電圧を10Ｖ にして，電流を３分間流したあとすばやくかき混ぜ，温度Ｔ２ と電流の値 I２を測定する。

  - 測定値から，水の得た熱量を求め，表２に記入し，電流と水の得た熱量の関係をグラフにする。

- 電圧と発熱量との関係

  - 水をくみかえて，油を一滴落とし水温 を測る。電熱線を15 Ｗ のものにかえ，電流を 「２．」の実験の電流値と同じになるように電圧を調整して，電流を３分間流したあとすばやくかき混ぜ，温度Ｔ３ と電圧の値 Ｖ３を測定する。

  - 水をくみかえて，油を一滴落とし水温 を測る。電熱線を20 Ｗのものにかえ，電流を 「２．」の実験の電流値と同じになるように電圧を調整して，電流を３分間流したあとすばやくかき混ぜ，温度 Ｔ４ と電圧の値 Ｖ４ を測定する。

  - 測定値から，水の得た熱量を求め，表２に記入し，電圧と水の得た熱量の関係をグラフにする。

測定結果および処理　 発熱量は，　質量×比熱（4.19 〔J /ｇ･℃〕）×温度変化　より計算する。

| 表１ 水の質量（150ｇ） | 初めの水温 ℃ |
| --- | --- |
| 時間(秒) | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
| 電流(Ａ) |  |  |  |  |  |  |
| 電圧(Ｖ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 後の水温（℃） |  |  |  |  |  |  |
| 温度変化（℃） |  |  |  |  |  |  |
| 発熱量（Ｊ） |  |  |  |  |  |  |

| 表２ 水の質量（150ｇ） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間(秒) | 時間(3分) *１は表1の3分の値 *2は表1の電流値 |
| 電流 (Ａ) | *１ | I１ | I2 |  | *2 | *2 | *2 |
| 電圧 (Ｖ) | 10 | 10 | 10 |  |  | Ｖ3 | Ｖ４ |
| 最初の水温 （℃） | *１ |  |  |  | *１ |  |  |
| 後の水温 （℃） | *１ | Ｔ１ | Ｔ2 |  | *１ | Ｔ3 | Ｔ４ |
| 温度変化 （℃） | *１ |  |  |  | *１ |  |  |
| 発熱量 （Ｊ） | *１ |  |  |  | *１ |  |  |

考　　察

発熱量と電圧・電流・時間とどんな関係があるか。

感想・疑問

| 月 日 （ ） 限 | 共同 実験者 |  | 自己評価 大変 やや 中立 やや 大変 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 興味関心のある 実験であった 実習の方法は よく理解できた 自主的によく 取り組めた 電流による発熱が よくわかった | 実験でなかった 理解できなかった 取り組めなかった わからなかった |
| 年 組 番 氏名 |  |  |  |

# Text boxes

電圧

発熱量

電流

発熱量

高さ

位置エネルギー

時間

発熱量

図16-1

図16-2